## Slide 1: Respuesta en el Tiempo
SI-08 Control Digital

## Slide 2: Respuesta del Sistema
La respuesta de salida de un sistema es la suma de dos respuestas
  La respuesta forzada
  La respuesta natural
Estas respuestas pueden analizarse con técnicas como solución de la ecuación diferencial o Laplace
  Estos son métodos laboriosos y que requieren mucho tiempo
Se pueden obtener resultados más rápidos con métodos cualitativos
  Proporcionen un manejo rápido del comportamiento general de un sistema
  Resultados inexactos pero “suficientemente buenos”

## Slide 3: Polos de la Función de Transferencia
Los polos de una función de transferencia son:
  Los valores de la variable de la transformada de Laplace s que hacen que la función de transferencia se vuelva infinita, o
  Cualquier raíz del denominador de la función de transferencia que sea común a las raíces del numerador

## Slide 4: Polos de la Función de Transferencia
Los polos de la función de transferencia generalmente satisfacen la parte 1
  Raíces del polinomio característico en el denominador
Si un factor del denominador puede ser cancelado por el mismo factor en el numerador, la raíz de ese factor ya no hace que la función de transferencia se vuelva infinita, pero aún se considera un polo del sistema, por lo tanto, la parte 2

## Slide 5: Ceros de la Función de Transferencia
Los polos de una función de transferencia son:
  Los valores de la variable de la transformada de Laplace s que hacen que la función de transferencia se convierta en cero, o
  Cualquier raíz del numerador de la función de transferencia que sea común a las raíces del denominador

## Slide 6: Ceros de la Función de Transferencia
Los ceros de la función de transferencia generalmente satisfacen la parte 1
  Raíces del polinomio característico en el numerador
Si un factor del numerador puede ser cancelado por el mismo factor en el denominador, la raíz de ese factor ya no hace que la función de transferencia sea cero, pero aún se considera que es un polo del sistema, por lo tanto, la parte 2

## Slide 7: Sistemas de Primer Orden
Respuesta en el Tiempo

## Slide 8: Polos y Ceros de Sistemas de Primer Orden
Dada la función de transferencia
  Existe un polo en
  Existe un cero en
Encontrando la respuesta al escalón unitario:

## Slide 9: Polos y Ceros de Sistemas de Primer Orden
Un polo de la función de entrada genera la forma de la respuesta forzada
Un polo de la función de transferencia genera la forma de la respuesta natural
Un polo en el eje real genera una respuesta exponencial de la forma
  Cuanto más a la izquierda esté el polo, más rápido decaerá la voluntad transitoria
Los ceros y los polos generan las amplitudes para las respuestas tanto forzadas como naturales.

## Slide 10: Polos y Ceroes de Sistemas de Primer Orden
Dado el sistema escribe la salida en términos generales. Especifique las partes forzada y natural de la solucion.

## Slide 11: Practica
Un sistema tiene la función de transferencia . Escribe, por inspección, la salida en términos generales si la entrada es un escalón unitario.

## Slide 12: Sistemas de Primer Orden
Un sistema de primer orden sin ceros se puede describir mediante la función de transferencia que se muestra
Si la entrada es un escalón unitario , la respuesta al escalón es:

## Slide 13: Sistemas de Primer Orden
El polo de entrada en el origen genera la respuesta forzada
El polo del sistema en genera la respuesta natural
El único parámetro necesario para describir la respuesta transitoria es .
Cuando :

## Slide 14: Sistemas de Primer Orden
es la constante de tiempo de la respuesta
  El tiempo para que decaiga hasta 37% de su valor inicial
  El tiempo para que la respuesta escalonario sube hasta 63% de su valor final
es la frecuencia exponencial
Estas son especificaciones de respuesta transitoria para un sistema de primer orden

## Slide 15: Sistemas de Primer Orden
Dado que el polo de la función de transferencia está en −𝑎, podemos decir que el polo está ubicado en el recíproco de la constante de tiempo.
Cuanto más lejos esté el polo del eje imaginario, más rápida será la respuesta transitoria.

## Slide 16: Sistemas de Primer Orden
Tiempo de Subida
El tiempo de subida es el tiempo de pasar desde 0.1 hasta 0.9 del valor final
  Resuelve para en y
Tiempo de Estabilización
El tiempo de estabilización es el tiempo para que la respuesta se llega y se mantiene dentro de 2% de su valor final
  Resuelve para en

## Slide 17: Sistemas de Segundo Orden
Respuesta en el Tiempo

## Slide 18: Sistemas de Segundo Orden
Las respuestas de los sistemas de segundo orden son más complicadas
  Los parámetros de un sistema de primer orden solo afectan la velocidad de la respuesta, pero no su forma exponencial
  Los parámetros de un sistema de segundo orden pueden afectar la forma de la respuesta, así como su velocidad
    Puede ser:
      Similar a un sistema de primer orden
      Oscilación amortiguada
      Oscilación pura

## Slide 19: Sistemas de Segundo Orden
El caso general tiene dos polos finitos y ningún cero
  El término numerador es un factor de escala simple que no afecta la forma
Los valores relativos de a y b dan como resultado sistemas que son:
  Sobre Amortiguado
  Sub Amortiguado
  Sin Amortiguar
  Críticamente Amortiguado

## Slide 20: Respuesta Sobre Amortiguada
Tiene un polo en el origen de la entrada escalón unitario
  Produce la constante respuesta forzada
Tiene dos polos reales del sistema.
  Genera una respuesta natural exponencial cuya frecuencia exponencial es igual a la posición del polo

## Slide 21: Respuesta Sub Amortiguada
Tiene un polo en el origen de la entrada escalón unitario
  Produce la constante respuesta forzada
Tiene dos polos complejos del sistema.
  La parte real coincide con la caída exponencial de la amplitud sinusoidal
  La parte imaginaria coincide con la frecuencia de oscilación
    Denominada frecuencia de oscilación amortiguada

## Slide 22: Respuesta Sub Amortiguada
Por inspección, escriba la forma de la respuesta escalonada del sistema
-5: frecuencia de amortiguamiento exponencial (recíproco de la constante de tiempo de caída)
13.23: Frecuencia de oscilación en radianes

## Slide 23: Respuesta No Amortiguada
Tiene un polo en el origen de la entrada escalón unitario
  Produce la constante respuesta forzada
Tiene dos polos imaginarios del sistema
  Genera una respuesta natural sinusoidal cuya frecuencia es igual a la ubicación de los polos imaginarios
    Denominada frecuencia de oscilación

## Slide 24: Respuesta Críticamente Amortiguada
Tiene un polo en el origen de la entrada escalón unitario
  Produce la constante respuesta forzada
Tiene dos polos en el eje real
  Genere una respuesta natural de una exponencial y una exponencial multiplicada por el tiempo
Respuesta mas rápida posible sin sobreimpulso

## Slide 25: Resumen
Sobre Amortiguado
  Polos: Dos reales
  Respuesta Natural:
    +
Sub Amortiguado
  Polos: Dos complejos
  Respuesta Natural:
Sin Amortiguar
  Polos: Dos imaginarios
  Respuesta Natural:
Críticamente Amortiguado
  Polos: Dos reales
  Respuesta Natural:

## Slide 26: Sistemas de Segundo Orden en General
Frecuencia Natural
  La frecuencia de oscilación sin amortiguación
Factor de Amortiguamiento
Forma General de Segundo Orden

## Slide 27: Sistemas de Segundo Orden en General
Forma General de Segundo Orden
Ubicación de los polos
Los casos de respuesta son funciones de como se muestra a la derecha

## Slide 28: Practica
Encuentre el valor de e informar el tipo de respuesta esperada para cada uno de estos sistemas:

## Slide 29: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
La respuesta escalonada para el sistema general de segundo orden:
En el caso subamortiguado,
Expansión de fracción parcial

## Slide 30: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
Transformada inversa de Laplace
  Donde

## Slide 31: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
  Donde

## Slide 32: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
Parámetros:
  – Tiempo de subida
    Tiempo para pasar de 0,1 del valor final a 0,9 del valor final
  – Tiempo pico
    Tiempo para alcanzar el pico máximo
  – Porcentaje de rebasamiento
    La cantidad de sobreimpulso como porcentaje del valor final
  – Tiempo de establecimiento
    Tiempo necesario para que las oscilaciones amortiguadas se mantengan dentro de ±2% del valor de estado estable

## Slide 33: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
– Tiempo de subida
  Sin solución analítica
– Tiempo pico
– Porcentaje de rebasamiento
– Tiempo de establizacion

## Slide 34: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
Estime el tiempo de subida dividiendo el tiempo de subida normalizado precalculado por la frecuencia natural

## Slide 35: Practica
Dado la función de transferencia
encuentre , , , and

## Slide 36: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
La distancia radial desde el origen hasta el polo es la frecuencia natural
El coseno del angulo es el factor de amortiguamiento

## Slide 37: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
es la parte imaginaria del polo
  Frecuencia de oscilación amortiguada
es la parte real del polo
  Frecuencia de amortiguamiento exponencial

## Slide 38: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
es inversamente proporcional a
  Líneas horizontales en el plano s son de tiempo pico constante
es inversamente proporcional a
  Líneas verticales en el plano s son de tiempo de establecimiento constante

## Slide 39: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados
Las líneas radiales son líneas de constante
Las líneas radiales son líneas de constante

## Slide 40: Sistemas de Segundo Orden Subamortiguados

## Slide 41: Practica
Dado el diagrama de polos que se muestra, encuentre , , , , and